OBRAZAC 7A – Izmijenjena SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE (TEHNIČKE ZNAČAJKE) GRUPA 1. - RADNA OPREMA - 22.1.2016.

| STAVKA BROJ | 1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA | 2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi) | 3. NAPOMENE PONUDITELJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DOZER GUSJENIČAR ZA RAD NA ODLAGALIŠTU | Količina: 1 |  |  |
|  | Ime proizvođača: |  |  |
|  | Model proizvoda: |  |  |
| 1.1. | Specifikacije: |  |  |
|  | Tip: Dozer gusjeničar u izvedbi za rad na odlagalištima i manipulaciju otpadnim frakcijama |  |  |
|  | Operativna težina min. 19.000 kg |  |  |
|  | Pogon: Hidrostatski ili Mehanički /Hidromehanički |  |  |
|  | Kabina opremljena sukladno Europskim standardima, |  |  |
|  | Kabina opremljena s opremom za filtraciju zraka i dodatnim vanjskim sistemom filtracije zraka za uvjete rada na lokaciji s vrlo visokim stupnjem prašine |  |  |
|  | Kabina s grijanjem i hlađenjem i klima uređajem |  |  |
|  | Prednja zaštita od sunca |  |  |
|  | Zabrtvljena kabina između i šasije stroja i izolirana od vibracija stroja i motora |  |  |
|  | Vatrogasni aparat za gašenje požara min. 6 kg odgovarajuće pozicioniran i montiran |  |  |
|  | Kabina opremljena s radio CD –mp3 prijamnikom |  |  |
|  | Sustav pranja stakla i instalirani brisači stakla |  |  |
|  | Otvaranje prozora omogućeno na lijevoj i desnoj strani kabine |  |  |
|  | Monitor/kontrolni panel za praćenje svih bitnih funkcija i kontrolu rada komponenti stroja |  |  |
|  | Kamera za nadziranje stražnjeg dijela stroja |  |  |
|  | Lijevi i desni retrovizor |  |  |
|  | Kretanje unatrag sa zvučnim signalom |  |  |
|  | Sistem zaštite od pregrijavanja |  |  |
|  | Led prednja i zadnja radna svijetla na kabini, te dodatna radna svjetla na cilindrima noža. |  |  |
|  | Led rotaciono upozoravajuće svijetlo - rotirka |  |  |
|  | Kabina opremljena sa integriranom zaštitom od prevrtanja (ROPS) i strukturom za zaštitu od pada objekta (FOPS) |  |  |
|  | Reverzibilni ventilator za brzo čišćenje radijatora pri radu u jako prašnjavim uvjetima |  |  |
|  | Pojačana prekrivka/poklopac motora |  |  |
|  | Pojačana prednja rešetka radijatora |  |  |
|  | Pojačano podvozje za rad na odlagalištu radi osiguranja i zaštite motora i pogonskih dijelova |  |  |
|  | Pojačana zaštita spremnika za ulje i gorivo |  |  |
|  | Krajevi pogona zaštićeni i sigurnosno zabrtvljeni radi sprječavanja ulaza nečistoća, te opremljeni sistemom za sprječavanje zadržavanja krhotina, nečistoća i žica između zupčanika i lanca. |  |  |
|  | Samočisteće gusjenice min. širine 600 mm, s rupama, namijenjene za rad na odlagalištu |  |  |
|  | Sistem za sprječavanje nakupljanja otpada, krhotina i nečistoća na gusjenicama |  |  |
|  | Na stražnjoj strani ugrađeno hidraulično vitlo namijenjeno tipu dozer gusjeničara sa operativnom težinom od min. 19.000 kg Upravljanje vitlom integrirano u komande stroja Vitlo opremljeno vertikalnim i horizontalnim valjkastim vodilicama radi mogućnosti povlačenja tereta sa svih strana. Vitlo izvedeno sa produženom vučnom rudom. Vitlo mora imati instaliranu mogućnost ručnog povlačenja sajle. Puni bubanj: - max. vučna sila sajle 225 kN - brzina povlačenja sajle min. 20 m/min - max. brzina povlačenja min.42 m/min - tipično radno opterećenje min. 19 t Vitlo mora imati namotanu čeličnu sajlu i na kraju sajle kuku za kopčanje. |  |  |
|  | Stroj opremljen s elektro pumpom za sigurnosno pretakanje goriva |  |  |
| 1.2. | Dizelski motor |  |  |
|  | Snaga min. 110 kW |  |  |
|  | Min. 4 cilindra |  |  |
|  | Zadovoljava min. EU stupanj IV prema TPV 401 uključujući izmjene, dopune kao i prema EU Direktivi 97/68/EZ uključujući izmjene i dopune. |  |  |
|  | Zaštita na turbo-punjaču radi sprječavanja požara |  |  |
|  | Zabrtvljeni prostor motora radi smanjenja ulaska nečistoća i prašine |  |  |
|  | Izoliran ispušni sistem na motoru radi sprječavanja požara |  |  |
|  | Usisni zračni filter motora sa predfilterom sa gornje strane šasije |  |  |
| 1.3. | Zaštita od buke |  |  |
|  | Razina buke kojoj je izložen rukovatelj mora biti u skladu sa standardom ISO 6396 |  |  |
|  | Razina vanjske buke koju proizvodi stroj mora biti u skladu sa direktivom 2000/14/EC |  |  |
| 1.4. | Nož |  |  |
|  | Tip: Hidraulički upravljan nož polu U profila (Semi U) za rad na odlagalištima s dodatnom nadgradnjom s gornje strane noža, radi povećanja kapaciteta noža i sprječavanja rasipanja |  |  |
|  | Okvir/konstrukcija za guranje noža izveden-a/montiran-a sa vanjske strane stroja (vanjske strane gusjenica) |  |  |
|  | Širina noža: min. 3.100 mm |  |  |
|  | Kapacitet noža: min. 5.0 m3 |  |  |
| 1.5. | Isporučitelj prilikom isporuke mora dostaviti kvalitetni model/maketu vjernu izvornom dozer - gusjeničaru u mjerilu 1:50 |  |  |
| 1.6. | Dodatni zahtjevi |  |  |
| Garancija: | Jednu (1) punu godinu ili min 2.000 radnih sati jamstva na kompletan dozer-gusjeničar i motor, jamstvo započinje nakon uredne primopredaje dozer- gusjeničara. Popravci u jamstvenom roku uključuju vrijeme putovanja servisera, a u slučaju većeg kvara dozer - gusjeničara isporučitelj mora osigurati i transport. |  |  |
| Isporuka: | DDP ŽCGO Kaštijun |  |  |
|  | Isporučitelj prilikom isporuke mora dostaviti Izjavu o sukladnosti. |  |  |
|  | Dozer - gusjeničar mora imati CE oznaku. |  |  |
|  | Informacije i upozorenja na dozer-gusjeničaru moraju biti u obliku lako razumljivih simbola ili piktograma |  |  |
|  | Dokumentacija - Operativni priručnik za korisnika, priručnik za održavanje, servisna knjižica, mora biti osigurana na hrvatskom jeziku u tiskanom i digitalnom obliku. Lista rezervnih dijelova mora biti osigurana. |  |  |
|  | Isporučitelj mora osigurati min. 2 naljepnice odgovarajućeg sadržaja, dizajna i odgovarajućih dimenzija. Pozicije lijepljenja naljepnica i karakteristike naljepnica, naručitelj će dostaviti izabranom isporučitelju prije isporuke dozer-gusjeničara. |  |  |
| Obuka: | Obuka za rad i vožnju dozer-gusjeničara mora biti osigurana na lokaciji ŽCGO Kaštijun. Obuka mora biti na hrvatskom jeziku (ili mora biti osiguran prevoditelj). Ponuditelj u ponudi mora dostaviti program obuke. |  |  |
|  | Broj osoba za obuku; 4 |  |  |
|  | Trajanje: min. 2 (dva) radna dana |  |  |
| 1.S | Usluge servisa za stavku Br.1. Dozer-gusjeničar |  |  |
| Održavanje: | Usluga servisa mora biti omogućena pune tri (3) godine, a počinje sa danom uredne primopredaje dozer-gusjeničara. Redovito održavanje i servis mora biti osiguran prema propisanim servisnim intervalima proizvođača i prema rasporedu za održavanje dozer-gusjeničara i motora. Svi troškovi redovitog održavanja, kao što su originalni rezervni dijelovi, sigurnosne kontrole prema postojećem zakonu, slobodan povratak otpadnog ulja i starih dijelova, kao i druge stvari koje propisuje proizvođač prema propisanim intervalima mora biti uključeno u uslugu održavanja i cijenu ponude. Predviđen broj radnih sati dozer-gusjeničara je max. 2.000 godišnje. Servis prije isporuke i prvi redoviti servis mora biti osiguran. |  |  |
| Vrijeme odziva: | Vrijeme odziva u roku od 24 sata od pisane obavijesti o kvaru tijekom tri godine nakon uredne primopredaje dozer-gusjeničara. Ponuditelj u ponudi mora dostaviti detaljan opis predloženog ovlaštenog servisera (npr. naziv tvrtke / usluga, broj telefona, adresa i sl.). Mora se osigurati 24-satna, sedam dana u tjednu hitna služba ili mreža potpore, uključujući savjete preko telefona. |  |  |
| Vrijeme popravka: | 72 sata, tijekom pune 3 godine nakon uredne primopredaje dozer–gusjeničara. |  |  |
| Dostupnost rezervnih dijelova: | Tijekom razdoblja od pune tri godine nakon uredne primopredaje dozer-gusjeničara, predstavnici ovlaštenog servisa moraju biti na raspolaganju za sva pitanja i dostaviti ponude za potrebne popravke na dozer–gusjeničaru. |  |  |
| 2. | BAGER-UTOVARIVAČ | Količina: 1 |  |  |
|  | Ime proizvođača: |  |  |
|  | Model proizvoda: |  |  |
| 2.1. | Specifikacije |  |  |
|  | Operativna težina min. 8.500 kg |  |  |
|  | Pogon na sva 4 kotača |  |  |
|  | Višenamjenske gume min. 28” (inch), prednji i zadnji kotači istih dimenzija |  |  |
|  | Led prednja i zadnja radna svijetla |  |  |
|  | Zvučni sistem u slučaju kvara |  |  |
|  | Led rotaciono upozoravajuće svijetlo - rotirka |  |  |
|  | Zvukovni signal za vožnju unatrag |  |  |
|  | Odgovarajući vatrogasni aparat za gašenje požara |  |  |
| 2.2. | Motor |  |  |
|  | Dizelski motor |  |  |
|  | Snage: min. 70 kW |  |  |
|  | Min 4. cilindra |  |  |
|  | Zadovoljava min. EU stupanj IIIB prema TPV 401 uključujući izmjene, dopune kao i prema EU Direktivi 97/68/EZ uključujući izmjene i dopune. |  |  |
|  | Filtar goriva sa separatorom vode |  |  |
| 2.3. | Kabina |  |  |
|  | Kabina opremljena sa integriranom zaštitom od prevrtanja (ROPS) i strukturom za zaštitu od pada objekta (FOPS) |  |  |
|  | Lijeva i desna vrata na zaključavanje s kliznim prozorima |  |  |
|  | Kabina opremljena s grijanjem i klima uređajem |  |  |
|  | 1 prednji i 1 zadnji brisač stakla |  |  |
|  | Zračno ogibljeno sjedište sa sigurnosnim pojasom |  |  |
|  | Dva vanjska retrovizora/ogledala za pogled straga |  |  |
|  | Zadnje staklo sa mogućnošću otvaranja |  |  |
|  | Kabina opremljena sa zvučnicima i radio CD mp3 prijamnikom |  |  |
|  | Utikač napona 12 ili 24 V |  |  |
| 2.4. | Prednja žlica - utovarivač |  |  |
|  | Paralelno podizanje korpe/žlice |  |  |
|  | Visina osovine ili svornjaka zakreta utovarne žlice min. 3.460 mm |  |  |
|  | Kut potpunog istovara min. 45° i doseg pri punoj visini kod potpunog istovara min. 700 mm |  |  |
|  | Višenamjenska korpa/žlica na hidrauličko otvaranje, kapaciteta min 1.1 m3, sa preklopivim vilicama i izmjenjivim zubima. |  |  |
| 2.5. | Rovokopač |  |  |
|  | Bagerska teleskopska grana s produžnom strijelom |  |  |
|  | Blokada bagerske grane u transportu |  |  |
|  | Osigurana linija, instalacija hidrauličkih cijevi s brzim spojnicama za hidraulički čekić |  |  |
|  | Hidraulička brza spojka na rovokopaču za mijenjanje priključaka mora biti osigurana |  |  |
|  | Jedna rovokopačka žlica širine min. 400 mm, sa odgovarajućim klinovima i kompletom zubi - dodatno pojačana leđa žlice sa zavarenim pojačanjem radi zaštite i sprječavanja habanja - dodatna pojačanja na bočnim stranicama žlice - Ponuditelj u ponudi mora dostaviti pisani dokaz i specifikaciju korištenog materijala od koje je žlica izvedena i pojačana, te jamčiti da je žlica izrađena za teške uvjete rada. |  |  |
|  | Jedna rovokopačka žlica širine min. 600 mm, sa odgovarajućim klinovima i kompletom zubi - dodatno pojačana leđa žlice sa zavarenim pojačanjem radi zaštite i sprječavanja habanja - dodatna pojačanja na bočnim stranicama žlice - Ponuditelj u ponudi mora dostaviti pisani dokaz i specifikaciju korištenog materijala od koje je žlica izvedena i pojačana, te jamčiti da je žlica izrađena za teške uvjete rada. |  |  |
|  | Jedna rovokopačka žlica ˝planirka˝ min. dužine 1.500 mm i min. volumena 0,15 m3 sa odgovarajućim klinovima |  |  |
| 2.6. | Hidraulički čekić |  |  |
|  | Radna težina min. 350 kg |  |  |
|  | Promjer alata min. 65 mm |  |  |
|  | Odgovarajuće spojne cijevi s brzim spojnicama, klinovima, spojna ploča i sve potrebno mora biti osigurano od strane Isporučitelja kako bi se omogućio normalan rad i spajanje hidrauličkog čekića (hidraulični brzi spoj) |  |  |
|  | 1 komad - Alat špica |  |  |
|  | 1 komad- Alat sjekač |  |  |
| 2.7. | Hidraulička mlatilica |  |  |
|  | Radna širina min. 1.100 mm |  |  |
|  | Radna težina min. 350 kg |  |  |
|  | Odgovarajuće spojne cijevi, odgovarajuća spojna ploča, klinovi i sve potrebno mora biti osigurano od strane Isporučitelja kako bi se osiguralo normalno spajanje i rad hidrauličke mlatilice. |  |  |
| 2.8 | Montažna vučna vilica za manipulaciju rolo kontejnera, za ugradnju na zakretne vilice Bager utovarivača |  |  |
|  | Nosivost: min. 3.900 kg |  |  |
|  | Dužina vilica min. 1.900 mm |  |  |
|  | Konstrukcija izrađena od čelika povećane čvrstoće min. ST 500 ili drugog čelika istih ili boljih karakteristika |  |  |
|  | Antikorozivna zaštita galvanizacijom, temeljnim premazom i završnom bojom RAL 9006 bijeli aluminij |  |  |
|  | Montaža na vilice svornjacima min. Ø 50 mm |  |  |
|  | Sigurnosna kuka sa zatvaračem |  |  |
|  | Težina max. 410 kg |  |  |
|  | Količina: komada 2 |  |  |
|  | Slika prikazuje skicu montažne vučne vilice i informativnog je tipa, zahtijevana vučna vilica ne mora biti iste konstrukcije kao na prikazanoj skici, ali mora zadovoljavati specifikacije navedene u točki 2.8. |  |  |
| 2.9. | Isporučitelj prilikom isporuke mora dostaviti kvalitetni model/maketu vjernu izvornom bager-utovarivaču u mjerilu 1:50 |  |  |
| 2.10. | Dodatni zahtjevi |  |  |
| Garancija: | Jednu (1) punu godinu ili min 1.500 radnih sati jamstva na kompletan bager-utovarivač, motor i zahtijevane priključke, koje započinje nakon uredne primopredaje bager-utovarivača. Popravci u jamstvenom roku uključuju vrijeme putovanja servisera, a u slučaju većeg kvara bager – utovarivača isporučitelj mora osigurati i transport. |  |  |
| Isporuka: | DDP ŽCGO Kaštijun |  |  |
|  | Isporučitelj prilikom isporuke mora dostaviti Izjavu o sukladnosti. |  |  |
|  | Bager - utovarivač mora imati CE oznaku o sukladnosti |  |  |
|  | Informacije i upozorenja na utovarivaču-rovokopaču moraju biti u obliku lako razumljivih simbola ili piktograma. |  |  |
|  | Dokumentacija - Operativni priručnik za korisnika, priručnik za održavanje, servisna knjižica, mora biti osigurana na hrvatskom jeziku u tiskanom i digitalnom obliku. Lista rezervnih dijelova mora biti osigurana. |  |  |
|  | Isporučitelj mora osigurati min. 2 naljepnice odgovarajućeg sadržaja, dizajna i odgovarajućih dimenzija. Pozicije lijepljenja naljepnica i karakteristike naljepnica, naručitelj će dostaviti izabranom isporučitelju prije isporuke bager - utovarivača. |  |  |
| Obuka: | Obuka za rad, spajanje radnih priključaka i vožnju bager - utovarivača mora biti osigurana na lokaciji ŽCGO Kaštijun. Obuka mora biti na hrvatskom jeziku (ili mora biti osiguran prevoditelj). Ponuditelj u ponudi mora dostaviti program obuke. |  |  |
|  | Broj osoba za obuku; 4 |  |  |
|  | Trajanje: min. 2 (dva) radna dana |  |  |
| 2.S. | Usluge servisa za stavku Br.2. Bager - utovarivač |  |  |
| Održavanje: | Usluga servisa mora biti omogućena pune tri (3) godine, a počinje s danom uredne primopredaje bager–utovarivača. Redovito održavanje i servis mora biti osiguran prema propisanim servisnim intervalima proizvođača i prema rasporedu za održavanje bager–utovarivača, motora i zahtijevanih radnih priključaka. Svi troškovi redovitog održavanja, kao što su originalni rezervni dijelovi, sigurnosne kontrole prema postojećem zakonu, slobodan povratak otpadnog ulja i starih dijelova, kao i druge stvari koje propisuje proizvođač prema propisanim intervalima mora biti uključeno u uslugu održavanja i cijenu ponude. Predviđen broj radnih sati bager-utovarivača je max. 1.000 godišnje. Servis prije isporuke i prvi redoviti servis mora biti osiguran. |  |  |
| Vrijeme odziva: | Vrijeme odziva u roku od 24 sata od pisane obavijesti o kvaru tijekom tri godine nakon uredne primopredaje bager–utovarivača. Ponuditelj u ponudi mora dostaviti detaljan opis predloženog ovlaštenog servisera (npr. naziv tvrtke / usluga, broj telefona, adresa i sl.). Mora se osigurati 24-satna, sedam dana u tjednu hitna služba ili mreža potpore, uključujući savjete preko telefona. |  |  |
| Vrijeme popravka: | 72 sata, tijekom pune 3 godine nakon uredne primopredaje bager – utovarivača |  |  |
| Dostupnost rezervnih dijelova: | Tijekom razdoblja od pune tri (3) godine nakon uredne primopredaje bager-utovarivača, predstavnici ovlaštenog servisa moraju biti na raspolaganju za sva pitanja i dostaviti ponude za potrebne popravke na bager-utovarivaču. |  |  |
| 3. | HIDRAULIČNI BAGER | Količina 1 |  |  |
|  | Ime proizvođača: |  |  |
|  | Model proizvoda: |  |  |
| 3.1. | Specifikacije |  |  |
|  | Operativna težina min. 18.000 kg |  |  |
|  | Tip: Rovokopač gusjeničar |  |  |
|  | Podmazujući lanac gusjenica širine min 600 mm |  |  |
|  | Hidraulični natezač gusjenica |  |  |
|  | Radna svijetla na kabini, min. 2 komada i na šasiji min. 1 komad |  |  |
|  | Kamera za pogled unatrag |  |  |
|  | Visina od tla min. 440 mm |  |  |
|  | Opremljen sa elektro pumpom za sigurnosno pretakanje goriva |  |  |
|  | Odgovarajući vatrogasni aparat za gašenje požara |  |  |
| 3.2. | Motor |  |  |
|  | Dizelski motor |  |  |
|  | Min. 4 cilindra |  |  |
|  | Snaga: min. 85 kW |  |  |
|  | Zadovoljava min. EU stupanj IIIB prema TPV 401 uključujući izmjene, dopune kao i prema EU Direktivi 97/68/EZ uključujući izmjene i dopune. |  |  |
|  | Separator vode u liniji goriva |  |  |
| 3.3. | Kabina – prostor za rukovatelja |  |  |
|  | Kabina opremljena sa integriranom zaštitom od prevrtanja (ROPS) i strukturom za zaštitu od pada objekta (FOPS) |  |  |
|  | Kabina opremljena sa grijanjem i klima uređajem |  |  |
|  | Klizni prozori na vratima |  |  |
|  | Zatamnjena stakla prozora, ugrađena zaštita od sunca, prednje staklo sa mogućnošću otvaranja/vađenja |  |  |
|  | Potpuno podesivo, ergonomsko sjedalo sa sigurnosnim pojasom |  |  |
|  | Monitor/instrumenti za praćenje i kontrolu rada stroja i njegovih komponenti |  |  |
|  | Kabina opremljena sa radio CD mp3 prijemnikom i zvučnicima |  |  |
|  | Razina buke kojoj je izložen rukovatelj mora biti u skladu sa standardom ISO 6396, razina vanjske buke koju proizvodi stroj mora biti u skladu sa direktivom 2000/14/EC |  |  |
|  | Kamera za nadziranje stražnjeg dijela stroja |  |  |
| 3.4. | Monoblok jednodjelna grana |  |  |
|  | Na grani uključena linija za priključak hidrauličnog čekića |  |  |
|  | Hidraulična brza spojka sa hvatištem na klinove |  |  |
|  | 1 žlica kapaciteta od min. 0,5 m3 izvedena za teške uvjete rada i garniturom zubi - dodatno pojačana leđa žlice sa zavarenim pojačanjem radi zaštite i sprječavanja habanja - dodatna pojačanja na bočnim stranicama žlice - Ponuditelj u ponudi mora dostaviti pisani dokaz i specifikaciju korištenog materijala od koje je žlica izvedena i pojačana te jamčiti da je žlica izrađena za teške uvjete rada. |  |  |
|  | 1 žlica kapaciteta od min. 0,8 m3 izvedena za teške uvjete rada i garniturom zubi - dodatno pojačana leđa žlice sa zavarenim pojačanjem radi zaštite i sprječavanja habanja - dodatna pojačanja na bočnim stranicama žlice - Ponuditelj u ponudi mora dostaviti pisani dokaz i specifikaciju korištenog materijala od koje je žlica izvedena i pojačana te jamčiti da je žlica izrađena za teške uvjete rada. |  |  |
| 3.5. | Hidraulički čekić |  |  |
|  | Radna težina min. 1.000 kg |  |  |
|  | Promjer alata min. 95 mm |  |  |
|  | Odgovarajuće spojne cijevi sa brzim spojnicama, klinovima, odgovarajućom spojnom pločom i sve potrebno mora biti osigurano od strane isporučitelja kako bi se omogućio normalan rad i spajanje hidrauličkog čekića |  |  |
|  | Automatsko podmazivanje |  |  |
|  | Dodatni Alat – 1 komad Špica |  |  |
|  | Dodatni Alat – 1 komad Sjekač |  |  |
| 3.6. | Isporučitelj prilikom isporuke mora dostaviti kvalitetni model/maketu vjernu izvornom hidrauličnom bageru/rovokopaču u mjerilu 1:50 |  |  |
| 3.7. | Dodatni zahtjevi |  |  |
| Garancija: | Jednu (1) punu godinu ili min 1.500 radnih sati jamstva na kompletan hidraulični bager, motor i hidraulički čekić. Jamstvo započinje nakon uredne primopredaje hidrauličnog bagera. Popravci u jamstvenom roku uključuje vrijeme putovanja servisera, a u slučaju većeg kvara hidrauličnog bagera isporučitelj mora osigurati i transport. |  |  |
| Isporuka | DDP ŽCGO Kaštijun |  |  |
|  | Isporučitelj prilikom isporuke mora dostaviti Izjavu o sukladnosti. |  |  |
|  | Hidraulični bager mora imati CE oznaku o sukladnosti |  |  |
|  | Informacije i upozorenja na hidrauličnom bageru moraju biti u obliku lako razumljivih simbola ili piktograma. |  |  |
|  | Dokumentacija - Operativni priručnik za korisnika, priručnik za održavanje, servisna knjižica, mora biti osigurana na hrvatskom jeziku u tiskanom i digitalnom obliku. Lista rezervnih dijelova mora biti osigurana. |  |  |
|  | Isporučitelj mora osigurati min. 2 naljepnice odgovarajućeg sadržaja, dizajna i odgovarajućih dimenzija. Pozicije lijepljenja naljepnica i karakteristike naljepnica, naručitelj će dostaviti izabranom isporučitelju prije isporuke hidrauličnog bagera. |  |  |
| Obuka: | Obuka za rad i vožnju hidrauličnog bagera mora biti osigurana na lokaciji ŽCGO Kaštijun. Obuka mora biti na hrvatskom jeziku (ili mora biti osiguran prevoditelj) Ponuditelj u ponudi mora dostaviti program obuke. |  |  |
|  | Broj osoba za obuku; 4 |  |  |
|  | Trajanje: min. 2 (dva) radna dana |  |  |
| 3.S. | Usluge servisa za stavku Br.3. Hidraulični bager |  |  |
| Održavanje | Usluga servisa mora biti omogućena pune tri (3) godine, a počinje s danom uredne primopredaje hidrauličnog bagera. Redovito održavanje i servis mora biti osiguran prema propisanim servisnim intervalima proizvođača i prema rasporedu za održavanje hidrauličnog bagera, motora i hidrauličnog čekića. Svi troškovi redovitog održavanja, kao što su originalni rezervni dijelovi, sigurnosne kontrole prema postojećem zakonu, slobodan povratak otpadnog ulja i starih dijelova, kao i druge stvari koje propisuje proizvođač prema propisanim intervalima mora biti uključeno u uslugu održavanja i cijenu ponude. Predviđen broj radnih sati hidrauličnog bagera je max. 1.000 godišnje. Servis prije isporuke i prvi redoviti servis mora biti osiguran. |  |  |
| Vrijeme odziva | Vrijeme odziva u roku od 24 sata od pisane obavijesti o kvaru tijekom tri godine nakon uredne primopredaje hidrauličnog bagera. Ponuditelj u ponudi mora dostaviti detaljan opis predloženog ovlaštenog servisera (npr. naziv tvrtke / usluga, broj telefona, adresa i sl.). Mora se osigurati 24-satna, sedam dana u tjednu hitna služba ili mreža potpore, uključujući savjete preko telefona. |  |  |
| Vrijeme popravka | 72 sata, tijekom pune 3 godine nakon uredne primopredaje hidrauličnog bagera |  |  |
| Dostupnost rezervnih dijelova | Tijekom razdoblja od pune tri (3) godine nakon uredne primopredaje hidrauličnog bagera, predstavnici ovlaštenog servisa moraju biti na raspolaganju za sva pitanja i dostaviti ponude za potrebne popravke na hidrauličnom bageru. |  |  |