Prilog 4.

NACRT

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu geodetskog projekta/elaborata i glavnog projekta za građenje reciklažnog dvorišta na području Grada/Općine ______________________ na k.č. _______ k.o. ________________

- PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet ovog Projektnog zadatka je izrada geodetskog projekta/elaborata i glavnog projekta s troškovnikom radova za građenje reciklažnog dvorišta u Gradu/Općini _____________, u cilju ishođenja građevinske dozvole.

- ZAKONODAVNI OKVIR

Projekt je potrebno izraditi sukladno:

- Propisima koji uređuju područje prostornog uređenja i gradnje:

  - Zakon o gradnji (NN 153/13),

  - Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13),

  - Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16),

  - Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14),

  - norme i pravila struke kojima je uređeno navedeno područje.

- Propisima koji uređuju područje održivog gospodarenja otpadom:

  - Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),

  - Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15),

  - Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/2017).

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) te Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17), u svrhu sprječavanja nastanka otpada, odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom i to:

- sprječavanje nastanka otpada,

- priprema za ponovnu uporabu,

- recikliranje,

- drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i

- zbrinjavanje otpada.

Sukladno čl.4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: ZOGO), reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Člankom 35. ZOGO-a propisana je obveza jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da na svom području osigura odvojeno prikupljanje posebnih vrsta otpada putem reciklažnog dvorišta.

Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) propisan je način rada reciklažnog dvorišta, te je u Dodatku III dan popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati.

Sukladno Smjernicama o ponovnoj uporabi objavljenima na mrežnim stranicama www.fzoeu.hr i www.mzoip.hr i točke 9.4 Mjere sprječavanja nastanka otpada (mjera 10.) iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022. godine, preporuča se da reciklažno dvorište sadrži i „Kutak ponovne uporabe“. Ponovna uporaba je mjera sprječavanja nastanka otpada.

Ponovna uporaba neizostavan je dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, a odnosi se na aktivnosti vezane za ponovno korištenje raznih stvari i predmeta, primjerice, starog namještaja, odjeće i općenito robe široke potrošnje, s naglaskom na poštivanju reda prvenstva gospodarenja otpadom, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže. U sklopu predmetne projektne dokumentacije preporuča se predvidjeti zatvoren/poluzatvoren prostor (npr. nadstrešnica ili tipski kontejner) gdje građani mogu donijeti stvari koje njima više ne trebaju, a drugi građani mogu te stvari uzeti za daljnju upotrebu.

- LOKACIJA I OBUHVAT ZAHVATA I PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

Lokacija zahvata je u Gradu/Općini _____________ na k.č. _______ k.o. ______________.

Površina katastarske čestice: P=______________ m2.

Lokacija se nalazi …………… (UKRATKO OPISATI LOKACIJU – prepisati iz prostornog plana JLS/Županije).

Projekt treba biti u skladu s prostornim planovima koji su na snazi:

- (NAVESTI PROSTORNE PLANOVE VIŠIH I NIŽIH RAZINA – županijski, gradski/općinski, urbanistički plan uređenja…)

Naručitelj će Projektantu kao podlogu za projektiranje predati Lokacijsku informaciju izdanu od nadležnog tijela (iz koje je vidljivo da je na predmetnoj lokaciji moguća izgradnja reciklažnog dvorišta sukladno prostorno planskoj dokumentaciji).

- TEHNIČKI OPIS

Reciklažno dvorište mora biti projektirano sukladno Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) te se preporuča predvidjeti natkriveni ili zatvoreni dio za smještaj ,,Kutka ponovne uporabe“ sukladno gore navedenom.

Otpad se na ulazu u reciklažno dvorište prijavljuje i od strane osoblja kontrolira i evidentira, te se donositelj otpada upućuje na mjesto na koje je potrebno odložiti pojedine vrste otpada. Prilikom odlaska na mjesto istovara otpada, posjetitelj reciklažnog dvorišta pridržava se pravila kretanja i ponašanja koja su izvješena na ulazu. Ovisno o vrsti otpada, posjetitelju pomaže osoblje reciklažnog dvorišta (pomoć pri istovaru, otključavanje ili otvaranje kontejnera ili regala). Nakon što se prihvatni spremnici u reciklažnom dvorištu napune s odgovarajućom vrstom otpada, poziva se ovlašteni skupljač/oporabitelj za određenu vrstu otpada, odnosno voditelj reciklažnog dvorišta organizira vaganje otpada i prijevoz do mjesta obrade otpada. U reciklažnom se dvorištu ne vrši nikakva obrada sakupljenog otpada.

- SADRŽAJ PROJEKTA

Projekti trebaju sadržavati sve potrebno sukladno gore navedenoj zakonskoj regulativi koja uređuje predmetno područje.

Izvršitelj je dužan izraditi sve sastavne dijelove projekta, kao i sve elaborate koji su propisani sukladno zakonskim obvezama, a koji su neophodni za ishođenje građevinske dozvole.

Budući da se građenje reciklažnog dvorišta planira prijaviti na sufinanciranje iz fondova EU (OPKK 2014.-2020.), za reciklažno dvorište potrebno je ishoditi mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode da se reciklažno dvorišta ne nalazi u zaštićenom području NATURA 2000. U tu svrhu Ministarstvu je potrebno dostaviti opis namjeravanog zahvata u prostoru, širu lokaciju budućeg reciklažnog dvorišta, situacijski nacrt, xy koordinate lokacije i podatke o k.č. i k.o.

Ukoliko je reciklažno dvorište zasebna faza lokacijske dozvole nekog drugog zahvata (npr. odlagališta otpada) za koji je provedena ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, potrebno je ishoditi i mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, o usklađenosti provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš, odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš o usklađenosti sa zahtjevima Direktive 2011/92/EU.

Sastavni dio svih projekata pojedinih struka je i troškovnik radova i opreme, kao i podaci za obračun vodnog i komunalnog doprinosa.

Predmetna dokumentacija mora sadržavati, uz sve tekstualne i grafičke priloge potrebne za ishođenje građevinske dozvole i izvođenje radova i opremanje, i sve druge sadržaje koje projektant smatra važnima za uspješnu realizaciju projekta – ishođenje Uporabne dozvole nakon izgradnje objekta i potvrde o upisu u Očevidnik reciklažnih dvorišta.

- NAČIN PRAĆENJA I ISPORUKE PROJEKTA

Naručitelj će nadzirati postupak izrade projektne dokumentacije. Projektant je dužan projektnu dokumentaciju izraditi prema ovom projektnom zadatku.

Sve nedostatke i greške koje Naručitelj primijeti, a dio su sadržaja projektnog zadatka, Projektant je dužan dopuniti i ispraviti o vlastitom trošku. Prije uvezivanja projekta, Projektant je dužan Naručitelju prezentirati izrađeni projekt, izraditi eventualne korekcije prema zahtjevima Naručitelja, te također treba dostaviti radnu verziju glavnih dijelova projekta na pregled. Radi ishođenja posebnih uvjeta gradnje od javno-pravnih tijela, potrebno je izraditi opis i prikaz građevine koja se namjerava graditi, u dovoljnom broju primjeraka.

Konačnu verziju dokumentacije je potrebno dostaviti:

- Glavni projekt u tiskanom obliku u 6 primjeraka

Projekti moraju biti uvezani u mape složene na format 21,0 x 29,7 cm (A4), a zamjena 	sastavnih dijelova mape mora biti onemogućena na pouzdan način. Sve mape koje 	su sastavni dio projekta moraju biti označene zajedničkom oznakom projekta (ZOP),

- Sve u digitalnom obliku na CD-u u 6 primjeraka:

- tekst u MS WORD-u,

- nacrti u *.dwg formatu,

- troškovnik u EXCEL-u,

- cijeli projekt u *.pdf formatu.

CD je potrebno označiti naljepnicom sljedećeg sadržaja:

- nazivom i sjedištem Investitora i nazivom građevine,

- razinom razrade i oznakom projekta, nazivom i sjedištem tvrtke koja je izradila projekt

- datumom izrade projekta

Usluga će se smatrati izvršenom po ishođenju pravomoćne građevinske dozvole, nakon čega projekt postaje vlasništvo Naručitelja.

NARUČITELJ

(potpis i pečat odgovorne osoba u JLS)