Obrazac 7B – SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE (TEHNIČKE ZNAČAJKE) GRUPA 2 - MOBILNA DROBILICA

| STAVKA BROJ | 1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA | 2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi) | 3. NAPOMENE PONUDITELJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MOBILNA DROBILICA | Količina: 1 |  |  |
|  | Ime proizvođača: |  |  |
|  | Model proizvoda: |  |  |
| 1.1. | Utovarni prostor |  |  |
|  | Izrađen od min. HB 400 visoko otpornog i nehabajućeg čelika |  |  |
|  | Visina punjenja: max. 3.100 mm |  |  |
|  | Volumen: min 2,0 m3 |  |  |
| 1.2. | Pred sito |  |  |
|  | Dužina sita min. 1.000 mm |  |  |
|  | Hidraulični ili električni pogon |  |  |
|  | Izrađen od min. HB 400 visoko otpornog i nehabajućeg čelika |  |  |
| 1.3. | Diesel motor |  |  |
|  | Min. broj cilindra 4 |  |  |
|  | Zadovoljava min. EU stupanj IIIB prema TPV 401 uključujući izmjene, dopune kao i prema EU Direktivi 97/68/EZ uključujući izmjene i dopune. |  |  |
|  | Snaga min. 100 kW |  |  |
|  | Vodeno hlađenje |  |  |
| 1.4. | Udarno rotacijski mlin |  |  |
|  | Radni učinak mlina min. 120 t/h |  |  |
|  | Rotor sa min. 4 udarne grede (ugrađene) |  |  |
|  | Podešavanje rotora za drobljenje |  |  |
| 1.5. | Glavna istovarna traka |  |  |
|  | Visina istovara: min. 2.700 mm |  |  |
|  | Širina trake min. 800 mm |  |  |
|  | Hidraulični ili električni pogon |  |  |
|  | Mogućnost preklopa za transport |  |  |
| 1.6. | Bočna istovarna jalovinska traka |  |  |
|  | Širina trake min. 400 mm |  |  |
|  | Hidraulični ili električni pogon |  |  |
|  | Mogućnost preklopa za transport |  |  |
| 1.7. | Upravljanje |  |  |
|  | Upravljanje drobilicom preko upravljačke ploče smještene na drobilici |  |  |
|  | Upravljanje drobilice preko daljinskog upravljača, mogućnost paljenja i gašenja drobilice također preko daljinskog upravljača. Daljanski upravljač zaštićen gumom ili nekim drugim materijalom istih karakteristika. |  |  |
| 1.8. | Ostale specifikacije |  |  |
|  | Magnetni odvajač željeza – širine trake min. 750 mm, mogućnost istovara na lijevu i desnu stranu |  |  |
|  | Drobilica opremljena vodenom pumpom i sistemom za suzbijanje prašine |  |  |
|  | Drobilica opremljena automatskim podmazivanjem |  |  |
|  | Poklopac ili prostor dizelskog motora opremljen sistemom za suzbijanje buke |  |  |
|  | Drobilica opremljena električnom pumpom za sigurno pretakanje goriva. |  |  |
|  | Drobilica na gusjenicama s min. 2 brzine |  |  |
|  | Mobilno sito za razdvajanje nad zrna: - izvor napajanja sa mobilne drobilice - pogon sita hidraulični ili električni - mreže sita: 1 komad mreže (sita) otvora od min. 34 mm 1 komad mreže (sita) otvora od min. 32 mm 1 komad mreže (sita) otvora od min. 16 mm 1 komad mreže (sita) otvora od min. 10 mm - Drobilica opremljena pokretnom (hidraulični ili električni pogon) trakom za povrat nad zrna sa sita natrag u utovarni prostor povratna traka ima mogućnost zakretanja |  |  |
|  | Transportna težina mobilne drobilice : max. 23t |  |  |
|  | Odgovarajući vatrogasni aparat za gašenje požara |  |  |
| 1.9. | Isporučitelj prilikom isporuke mora dostaviti kvalitetni model/maketu vjernu izvornoj mobilnoj drobilici u mjerilu 1:50 |  |  |
| 2.0. | Dodatni zahtjevi |  |  |
| Garancija: | Jednu (1) punu godinu ili min 1.500 radnih sati jamstva na kompletnu mobilnu drobilicu, diesel motor i sito, koje započinje nakon uredne primopredaje mobilne drobilice. Popravci u jamstvenom roku uključuje vrijeme putovanja servisera, a u slučaju većeg kvara na mobilnoj drobilici isporučitelj mora osigurati i transport. |  |  |
| Isporuka: | DDP ŽCGO Kaštijun |  |  |
|  | Min. 1 (jedan) rezervni komplet od min 4. komada keramičkih udarnih greda mora biti isporučen |  |  |
|  | Isporučitelj prilikom isporuke mora dostaviti Izjavu o sukladnosti. |  |  |
|  | Mobilna drobilica mora imati CE oznaku o sukladnosti. |  |  |
|  | Informacije i upozorenja na mobilnoj drobilici moraju biti u obliku lako razumljivih simbola ili piktograma. |  |  |
|  | Dokumentacija mobilne drobilice i dodataka - Operativni priručnik za korisnika, priručnik za održavanje, servisna knjižica, mora biti osigurana na hrvatskom jeziku u tiskanom i digitalnom obliku. Lista rezervnih dijelova mora biti osigurana. |  |  |
|  | Isporučitelj mora osigurati min. 2 naljepnice odgovarajućeg sadržaja, dizajna i odgovarajućih dimenzija. Pozicije lijepljenja naljepnica i karakteristike naljepnica, naručitelj će dostaviti izabranom isporučitelju prije isporuke mobilne drobilice. |  |  |
| Obuka: | Obuka za rad i vožnju mobilne drobilice mora biti osigurana na lokaciji ŽCGO Kaštijun. Obuka mora biti na hrvatskom jeziku (ili mora biti osiguran prevoditelj) Ponuditelj u ponudi mora dostaviti program obuke. |  |  |
|  | Broj osoba za obuku; 4 |  |  |
|  | Trajanje: min. 2 (dva) radna dana |  |  |
| 1.S. | Usluga servisa za stavku Br.1. Mobilna drobilica |  |  |
| Održavanje: | Usluga servisa mora biti omogućena pune tri (3) godine, a počinje s danom uredne primopredaje drobilice. Redovito održavanje i servis mora biti osiguran prema propisanim servisnim intervalima proizvođača i prema rasporedu za održavanje mobilne drobilice, dizel motora. Svi troškovi redovitog održavanja, kao što su originalni rezervni dijelovi, sigurnosne kontrole prema postojećem zakonu, slobodan povratak otpadnog ulja i starih dijelova, kao i druge stvari koje propisuje proizvođač prema propisanim intervalima mora biti uključeno u uslugu održavanja i cijenu ponude. Predviđen broj radnih sati mobilne drobilice je max. 1.000 godišnje. Servis prije isporuke i prvi redoviti servis mora biti osiguran. |  |  |
| Vrijeme odziva: | Vrijeme odziva u roku od 24 sata od pisane obavijesti o kvaru tijekom tri godine nakon uredne primopredaje mobilne drobilice. Ponuditelj mora dati detaljan opis predloženog ovlaštenog servisera (npr. naziv tvrtke/usluga, broj telefona, adresa i sl.). Mora se osigurati 24-satna, sedam dana u tjednu hitna služba ili mreža potpore,uključujući savjete preko telefona. |  |  |
| Vrijeme popravka: | 72 sata, tijekom pune 3 godine nakon uredne primopredaje mobilne drobilice. |  |  |
| Dostupnost rezervnih dijelova: | Tijekom razdoblja od pune tri (3) godine nakon uredne primopredaje mobilne drobilice, predstavnici ovlaštenog servisa moraju biti na raspolaganju za sva pitanja i dostaviti ponude za potrebne popravke na mobilnoj drobilici. |  |  |